Pneu 120/80

120 é a largura do pneu em milímetros.

80 é percentual e representa a altura do pneu em relação à largura que neste caso é de 80%  que representa 96mm

##### Pneu 120-80% = 24

24-120=(96mm de altura)

-----------------------------

Pneu 120/100%=0

0-120=(120mm de altura)

----------------

Pneu 120-90%=12

12-120=108mm

----------------

Pneu 110-100%=0

0-100mm

----------

A 1ª medida corresponde a largura a 2ª é a percentagem da da largura, isto é, no pneu de 140-80, ele tem 140mm de largura e em altura de perfil tem 112mm. Na medida 110-100 ele tem 110mm de largura e 100mm de altura de perfil e na medida de 120-100 o pneu vai ter 120mm de largura e 120mm de altura de perfil.

- RODAS MAIORES = MENOR ACELERAÇÃO E MAIOR VELOCIDADE MÁXIMA

- RODAS MENORES = MAIOR ACELERAÇÃO E MENOR VELOCIDADE MÁXIMA